多維科技推出用於旋轉編碼器的 TMR 磁敏角度感測器

新型磁敏角度感測器採用 TMR 感測器技術，兼具高精度和穩定的大信號輸出，適用於工業旋轉編碼器和直流無刷電機控制器

美通社美國加州聖約瑟和中國江蘇張家港2012年4月17日電  江蘇多維科技有限公司（簡稱 MDT）宣佈推出兩款 TMR（隧道磁阻）磁敏角度感測器，可廣泛用於各類工業感測器應用，包括旋轉編碼器、速度感測器、非接觸式電位器以及用於直流無刷電機 (BLDC) 的旋轉位置控制器。

如欲閱覽本新聞稿的相關多媒體資料，請追蹤：http://www.multivu.com/mnr/53432-mdt-releases-tmr-magnetic-angle-sensors-for-rotary-encoders

（圖示：http://photos.prnewswire.com/prnh/20120110/LA30781LOGO ）

MMA253F/MMA153F TMR 磁敏角度感測器在設計時利用了 MDT 獨創的 TMR 感測器技術和智慧財產權，可進行360度全方位測量，其輸出信號振幅高且穩定，測量間距的公差也較大。MDT 的 TMR 磁敏角度感測器降低了信號處理電路的複雜性。

多維科技董事長兼首席執行官薛鬆生博士表示：“我們全心致力於為客戶提供 TMR 感測器的各項技術優勢，並以多種服務方式最大限度地滿足客戶需求。除了供應 TMR 磁感測器晶片之外，我們還可以按需提供完整的系統解決方案。我們可以為大批量訂購的客戶量身定制 TMR 感測器晶圓，並與客戶自有的 ASIC（專用積體電路）技術實現集成。”

薛博士稱，MDT 新推出的 TMR 磁敏角度感測器功率低、精度高且輸出信號穩定，從而降低了旋轉編碼器的整體系統成本。它們可方便地與類比或數位電路相集成。

MDT 的 TMR 感測器技術結合了 AMR（各向異性磁阻）、GMR（巨磁阻）和霍爾效應 (Hall Effect) 等現有磁感測器技術的主要優點，同時克服了上述技術的局限性，包括信號靈敏度低（霍爾、AMR 和 GMR）和複雜的360度測量設計 (AMR)。

主要特徵

- 360度測量和雙軸 SINE/COSINE 輸出 (MMA253F)

- 單軸180度測量 (MMA153F)

- 輸出信號高於供電電壓的90%，無需放大

- 耗電量非常低，在1伏電壓下，電流僅為7微安

- 高精度（角度誤差為1度）和高解析度（定制電路的解析度可達12位）

- 測量間距的允許公差範圍較大，支持更加靈活的多種實現方案

- 小型 LGA8 和 SOP8 封裝

MMA253F/MMA153F TMR 磁感測器可立即提供樣品。用戶還能獲得評估工具包 MMA253F-EVL，對 MMA253F 感測器的電磁特性進行評估。MMA253F-EVL 工具包提供 LCD 顯示器、USB 介面以及適用於絕對式或增量式旋轉編碼器的12位元數位輸出。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，在中國上海和美國加州聖約瑟設有分公司。MDT 擁有多項獨特的專利技術和最先進的製造能力，可批量生產高性能、低成本 TMR 磁感測器以滿足最嚴格的應用需求。多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。有關 MDT 詳情，請閱覽：http://www.multidimensiontech.com 。

媒體聯絡人

劉勁峰，jinfeng.liu@multidimensiontech.com ，電話：+1-650-275-2318, （美國），+86-189-3612-1156（中國）

消息來源  江蘇多維科技有限公司